## Slide 1: 🚗 智能车载视觉系统
基于 YOLOv8 的车道检测与距离估计系统
Advanced Driver Assistance System

## Slide 2: 项目概述
项目简介
  本系统是一个基于YOLOv8深度学习模型的智能车载视觉系统，集成了目标检测、车道线检测、距离估计和3D可视化四大核心模块
核心目标
  实时识别前方道路环境中的车辆、行人、交通标志等目标
  精准检测车道线并计算车道参数
  基于单目相机实现目标距离估计与风险等级评估
  通过3D可视化直观展示检测结果
应用价值
  为高级驾驶辅助系统(ADAS)提供感知能力支撑
  实现前方碰撞预警、车道偏离警告等安全功能

## Slide 3
系统架构
输入模块
摄像头/视频文件
目标检测
YOLOv8
车道线检测
OpenCV
距离估计
几何模型
3D可视化
立方体投影
界面展示
PyQt5

## Slide 4: 核心模块一：YOLOv8目标检测
技术选型
  采用 YOLOv8n 轻量化模型，平衡检测精度与推理速度
  支持 COCO 数据集 80 个类别检测
检测目标类别
  🚗 车辆类：car、truck、bus、motorcycle
  🚶 行人类：person
  🚦 交通类：traffic light、stop sign、fire hydrant
关键参数
  置信度阈值：0.4（过滤低置信度检测）
  IOU阈值：0.45（NMS非极大值抑制）
输出信息
  类别ID、名称、置信度、边界框坐标、真实尺寸参数

## Slide 5: 核心模块二：车道线检测
技术方案
  传统计算机视觉方法：颜色阈值 + 边缘检测 + 滑动窗口 + 多项式拟合
处理流程
  1. 颜色阈值分割：提取白色和黄色车道线像素
  2. 边缘检测：Canny算子提取边缘特征
  3. ROI掩码：限定前方道路区域，排除干扰
  4. 透视变换：转换为鸟瞰图视角
  5. 滑动窗口：搜索左右车道线像素位置
  6. 多项式拟合：二次多项式描述车道曲线
输出信息
  左右车道线坐标序列、中心线、曲率、车道宽度（米）

## Slide 6: 核心模块三：单目距离估计
技术原理
  基于针孔相机模型和相似三角形原理
  距离公式：z = (真实高度 × 焦距) / 像素高度
关键参数
  相机焦距：根据视场角估算（70度 → 951像素）
  目标真实尺寸：car(1.5m)、person(1.7m)、truck(3.5m)
优化策略
  指数移动平均(EMA)：平滑帧间波动
  分类处理：车辆/行人用高度，交通标志用宽度
风险等级分类
  🔴 HIGH：<5米（危险）
  🟠 MEDIUM：5-15米（警告）
  🟡 LOW：15-30米（注意）
  🟢 SAFE：>30米（安全）

## Slide 7: 核心模块四：3D可视化
可视化策略
  黑底风格，突出目标检测效果
  不同目标类型采用差异化展示方式
目标可视化
  🚗 车辆：12边立方体投影 + 地面投射点
  🚶 行人：人体框 + 头部/脚部标记点
  🚦 交通标志：矩形框 + 支撑柱
视图类型
  原始视图：纯摄像头画面
  车道线视图：原始+鸟瞰图
  3D目标视图：黑底+3D立方体
  综合视图：车道+3D+信息面板
  信息面板：统计数据展示

## Slide 8
技术栈
Python
3.10+
PyTorch
深度学习框架
Ultralytics
YOLOv8实现
OpenCV
图像处理
PyQt5
图形界面
NumPy/SciPy
数值计算

## Slide 9: 项目结构

## Slide 10
功能演示 - 五大视图
📷 原始视图
- 纯摄像头实时画面
- 无任何叠加处理
- 作为参考基准
🛣️ 车道线检测视图
- 上半：原始画面+车道线标注
- 下半：鸟瞰图视角
- 显示左右车道线和中心线
🎯 3D目标检测视图
- 黑色背景
- 3D立方体投影
- 目标距离标注
- 风险等级颜色标记
🔗 综合视图
- 融合车道线和目标检测
- 3D立方体展示
- 左侧信息面板
- 完整道路环境感知

## Slide 11: 快速开始

## Slide 12: 总结与展望
项目成果
  成功实现基于YOLOv8的智能车载视觉系统原型
  集成目标检测、车道线检测、距离估计、3D可视化
  提供友好的PyQt5图形界面，支持多视图展示
未来改进方向
  引入更先进的车道线检测算法（深度学习）
  实现目标跟踪功能，提升距离估计稳定性
  支持多摄像头融合
  部署到嵌入式平台（如NVIDIA Jetson）
应用前景
  自动驾驶领域的感知系统
  智能交通监控系统
  辅助驾驶教学系统

## Slide 13: 🎉 谢谢观看
智能车载视觉系统 - 基于YOLOv8的车道检测与距离估计
联系方式